## Slide 1: 基于摘要的监控视频信息检索系统
作者：刘远一
导师：黄翰

## Slide 2: 监控领域现状
随着信息技术的不断发展和社会各方面的安防需求，监控摄像头被安装在每一个角落，从公共场所到室内，从步行街到交通公路等。
交通监控
步行街
公共场所
大厦内部

## Slide 3: 存在的问题？
1.海量视频数据堆积，存储了大量无用数据
2.人为查看视频效率低下
3.人为查看视频成本高
4.人为查看视频容易丢失事件

## Slide 4: 视频摘要
视频摘要是对视频内容的一个浓缩，通过对视频内容进行分析，仅提取视频中有意义的内容，然后形成视频摘要，达到短时间浏览长视频的效果。

## Slide 5: 视频摘要关键技术
视频摘要技术
运动物体检测：与运动历史图结合的帧差法
运动物体跟踪：矩形轮廓跟踪
视频摘要生成：蛮力法

## Slide 6: 视频摘要技术路线

## Slide 7: 运动物体检测
主流方法：
1、光流法
2、背景差分法
中值法背景建模
均值法背景建模
混合高斯背景建模
3、帧差法
传统帧差法
三帧差分法
与运动历史图结合的帧差法

## Slide 8: 各种方法前景图对比
中值法背景建模
均值法背景建模
混合高斯背景建模
帧差法
三帧差分法
与运动历史图结合的帧差法

## Slide 9: 效率对比
算法 | 视频长度/帧 | 平均每帧处理时间/ms | 平均处理帧率/帧每秒
中值背景建模 | 3623 | 80.5 | 12.4
均值背景建模 |  | 11.4 | 87.7
混合高斯背景建模 |  | 61.1 | 16.4
帧差法 |  | 9.2 | 108.4
三帧差分法 |  | 13.2 | 75.7
与运动历史图结合的帧差法 |  | 19.9 | 50.3
视频分辨率：1280*720，帧率25帧/秒

## Slide 10: 运动物体跟踪
图像序列灰度化
运动物体检测
中值滤波去噪
形态学处理
运动点团跟踪

## Slide 11: 图像灰度化操作
公式
公式
公式
公式 | 视频长度/帧 | 视频分辨率 | 总时间/ms | 平均时间/ms
1 | 3623 | 1280*720 | 15722.8 | 4.34
2 |  |  | 8406.68 | 2.32
3 |  |  | 5764.69 | 1.59
Opencv |  |  | 7646.59 | 2.11

## Slide 12: 中值滤波
中值滤波的实现方法为用一个滑动窗口沿着图像滑动，窗口中心像素点的灰度值用窗口内所有像素点的中值来代替

## Slide 13: 形态学处理
形态学闭操作：膨胀后腐蚀

## Slide 14: 运动点团提取
线段编码检测连通区域
1
2
3
4
5
6
7
8
9

## Slide 15: 运动点团跟踪
(1)
(2)
(3)
(4)
A
B
A
B
C
A
B
C
A
B
C

## Slide 16: 运动事件记录
变量类型 | 变量名 | 变量的含义
int | startFrame | 运动事件的开始帧。
int | endFrame | 运动事件的结束帧。
List<Rectangle> | trackList | 一个Rectangle类型的List列表，保存了整个运动事件每一帧的矩形框以及矩形轮廓左上角的坐标。

## Slide 17: 视频摘要生成

## Slide 18: 特征检索
颜色特征：RGB颜色色差
运动方向
目标类型：行人分类器和车辆分类器
入侵区域
特征检索
发生时间

## Slide 19: 对象类型检索
基于Haar特征的级联分类器
行人样本
车辆样本

## Slide 20: 对象类型检索
视频序号 | 人物数量 | 检测数量 | 准确率
1 | 64 | 48 | 75.0%
2 | 23 | 17 | 73.9%
3 | 35 | 27 | 77.1%
4 | 44 | 35 | 79.5%
5 | 49 | 41 | 83.7%
视频序号 | 车辆数量 | 检测数量 | 准确率
1 | 17 | 15 | 88.2%
2 | 21 | 20 | 95.2%
3 | 32 | 30 | 93.8%
4 | 25 | 24 | 96.0%
5 | 31 | 29 | 93.5%
人物分类器平均准确率为78.1%
车辆分类器平均准确率为93.7%

## Slide 21: 基于RGB颜色色差的特征检索
文献[27]中杨振亚等人提出的RGB颜色空间的矢量-角度距离色差公式
当，本文取0.2

## Slide 22: 系统界面
实时视频摘要主界面
视频显示
开始监控
参数设置
摄像头选择
事件数量

## Slide 23: 系统界面
本地视频摘要主界面

## Slide 24: 系统界面
播放视频摘要
回溯运动事件

## Slide 25: 系统界面
视频检索界面

## Slide 26: 系统测试
视频编号 | 视频分辨率 | 视频帧率/帧每秒 | 视频长度/帧 | 处理时间/秒 | 处理帧率/秒
1 | 320*240 | 10 | 1200 | 12.3 | 97.6
2 | 352*288 | 12 | 22501 | 249.8 | 90.1
3 | 640*352 | 25 | 91501 | 1236.2 | 74.0
4 | 640*480 | 25 | 3764 | 54.7 | 66.4
5 | 1280*720 | 30 | 3624 | 88.6 | 40.9
运行速度测试
320*240
352*288
640*352
640*480
1280*720
分辨率
处理速度/帧每秒
系统处理速度与视频分辨率之间的关系图

## Slide 27: 系统测试
视频编号 | 运动事件数 | 检出事件数 | 检出率
1 | 64 | 63 | 98.4%
2 | 22 | 22 | 100%
3 | 30 | 29 | 96.7%
4 | 44 | 41 | 93.2%
5 | 26 | 23 | 88.5%
视频运动事件检出率测试
事件平均检出率为95.7%

## Slide 28: 技术难点
运动对象的复杂性
运动对象太多，太杂会对跟踪造成很大的影响，具体表现为当两个运动对象有交错重叠的时候应该如何区分。
场景的复杂性
背景因素的干扰会对运动物体检测造成一定的影响，比如下雨天的雨点，随风摇摆的树枝等。
监控视频色彩失真
监控摄像头拍摄的画面可能会有些许颜色失真，会对事件的特征分析带来一定影响。

## Slide 29: 结果与展望
单一监控摄像头或视频的摘要和查询问题解决了，但是仅仅解决了局部问题而不是整体问题。
将视频摘要和视频信息检索跟云处理相结合，成为了海量监控视频摘要与检索的唯一出路。

## Slide 30: 谢 谢！